TEHNIČKE SPECIFIKACIJE KOSILICE ZA TRAVU

| TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | PONUĐENO DA/NE | OPIS (Upisati ponuđene vrijednosti min-maks, od-do) |
| --- | --- | --- |
|  | Radna širina 130 cm - 140 cm |  |  |
|  | Bočno izbacivanje trave |  |  |
|  | Nasloni za ruke na sjedalu |  |  |
|  | Držač za čašu |  |  |
|  | Debljina kosišta 2,5 – 3,5 mm |  |  |
|  | Podešavanje visine pomoću nožne pedale |  |  |
|  | Brzina: 10-15 km/h |  |  |
|  | Visina košenja min: 3cm – 12cm |  |  |
|  | Brojač radnih sati |  |  |
|  | Podesivo sjedalo (naprijed/natrag) visine naslona 40 -50 cm |  |  |
|  | Upravljanje: 2 poluge |  |  |
|  | Motor: 22 KS – 25 KS |  |  |
|  | Pokazivač stanja goriva |  |  |
|  | Kapacitet spremnika goriva 17-19 L |  |  |
|  | Dualni hidrostatični pogon |  |  |
|  | Sustav Ovjesa – platforma operatera ovjesena na 3 amortizera (2 natrag, 1 naprijed) sa mogučnošću podešavanja |  |  |
|  | Dimenzije guma: Prednje: 12”-14” Stražnje: 21”-23” |  |  |
|  | Prikolica jednosovinka nosivosti do 750 kg |  |  |
|  | Plaćanje 30 % po potpisu ugovora. |  |  |
|  | Jamstvo min 12 mjeseci |  |  |
| M | Mogućnost montaže ralice I kabine |  |  |